Пользуясь газом, будь осторожен,

чтобы взрыв газа был невозможен!

Пожар может произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при неправильной эксплуатации газовых бытовых приборов.

Чаще всего пожары возникают в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Сейчас я расскажу как правильно и безопасно можно определить наличие утечки. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «04». Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, нельзя оставлять открытыми краники при погашенных горелках, не допускайте хранение запасных баллонов с газом около печей и нагревательных приборов.

Дознаватель ОНД и ПР по Половинскому и Притобольному районам капитан внутренней службы   Охохонина А.В.