# О внесении изменений в правила по охране труда

# 16 мая 2019 года вступили в силу изменения в Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утвержденные приказом Минтруда России от 17.08.2015             № 550 н. Изменения внесены приказом Минтруда от 23.01.2019 № 32н.

# В соответствии с внесенными изменениями:

# 1. Технологическое оборудование, обслуживание которого требует нахождения работника на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должно иметь стационарные площадки с нескользким настилом, оборудованные лестницами для подъема на них.

# 2. Уточнены требования к площадкам для обслуживания технологического оборудования.  Так,  площадки для обслуживания технологического оборудования, расположенные на высоте 0,5 м и выше от уровня пола, должны иметь: ограждения (перила) высотой не менее 1,1 м. со сплошной обшивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила площадки; ширину - не менее 0,5 м; высоту от настила площадок до конструктивных элементов производственного помещения - не менее 2,0 м.

# 3. Лестницы к площадкам для обслуживания технологического оборудования должны иметь перила высотой не менее 1,1 м и угол наклона: постоянно эксплуатируемые - не более 45°; используемые периодически (1-2 раза в смену) - не более 60°.  При этом ширина лестниц должна быть не менее 0,5 м.

# 4.  В случае неодинаковой высоты эстакады или рампы и уровня пола кузова транспортного средства необходимо использовать трапы, слеги, покаты либо специальные устройства и механизмы для выравнивания поверхностей.

# Кроме того, из Правил исключен ряд требований, ранее предъявлявшихся к полам и дверям в производственных помещениях; к установке генераторов льда; ко временному хранению грузов; к складским помещениям и к укладке бочек со спиртом и спиртованными настоями (пункты 42-44, 52, 78, 481, 483, 485, 486 и 497 Правил).

# Утверждены новые правила по охране труда

# Приказом Минтруда России от 29.12.2018 № 860н утверждены Правила по охране труда при эксплуатации подвижного состава железнодорожного транспорта.

# Правилами определены государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава, включающего:

# - локомотивы;

# - моторвагонный подвижной состав;

# - высокоскоростной железнодорожный подвижной состав;

# - специальный железнодорожный подвижной состав;

# - пассажирские вагоны локомотивной тяги и грузовые вагоны;

# - иной железнодорожный подвижной состав, предназначенный для перевозок и функционирования инфраструктуры.

# Требования Правил обязательны для работодателей (владельцев железнодорожных подвижных составов) и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющих работы или оказывающих услуги, связанные с:

# - организацией и осуществлением перевозочного процесса;

# - техобслуживанием и эксплуатацией железнодорожного подвижного состава.

# При этом Правила не распространяются на организацию и проведение текущего ремонта, среднего ремонта, капитального ремонта и капитально-восстановительного ремонта железнодорожного подвижного состава с продлением срока его службы.